Технико- коммерческое предложение.

ООО «Пневмосила» направляет технико-коммерческое предложение на аналог по запросу цен № 628847 «КОМПРЕССОР ATLAS COPCO GA 15 7.5FF». Условия поставки – согласно лота. Срок поставки – 30 дней с момента подписания договора на поставку и соответствующей спецификации на товар.

| Albert E. 140 |
| --- |
| Номинальная производительность | 2,7 м3/мин |
| Минимальное рабочее давление | 5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | 71 дБ (A) |
| Микропроцессорный контроллер | Airmaster S1 |
| Встроенный напорный переключатель | ( |
| Сепаратор - патрон | ( |
| Температурная защита масла | ( |
| Термостат | ( |
| Клапан входного давления | ( |
| Дополнительный вентилятор | ( |
| Переключатель звезда треугольник | ( |
| Шумозащитный кожух | ( |
| Осушитель воздуха рефрижераторного тмипа, точка росы +3град.С | AHD240 (8 бар) |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 15 КВт |
| Номинальная сила эл. тока | 28,2 A |
| Содержание масла в компрессоре | 4,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 м3/мин |
| Скорость вращения электрического двигателя | 4087 мин -1 |
| Габаритные размеры базовой комплектации на ресивере (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1990 x 754 x 1583 мм – 530 кг |
| Выход | G ¾” I |
| Инструкция по установке |
| Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий. При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса. |
| Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x4mm2 Al-cable AYKY 5x6 При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. ( Рекомендованная модель электрического автомата LSN 32 D) |
| Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ¾” – длинной 1000мм для исключения передачи вибрации на компрессор. |
| Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X* |

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор E. 140__

Охлаждаемый, одноступечатый, электрический винтовой маслозаполненый компрессор.. Поликлиновая короткая передача, Номинальная мощность эл. двигателя 15 КВт, напряжение 400 В.

Все узлы оборудования установлены на противовибрационной металлической раме.

Не требует специального основания для установки. Собран, настроен и готов к эксплуатации.

LCD дисплей микропроцессорной системы управления AIRMASTER S1, отображает рабочее давление, температуру масла, моточасы, сервисчасы, ошибки работы. Удобное меню.Система управления автоматически запускает компрессор когда давление падает ниже заданных параметров. Разумный автомат дает возможность изменять предустановленный режим работы (Автоматический режим, текущий режим, удаленный режим, местный режим) сброс сигнала ошибки, рабочие установки.

AIRMASTER S1

Интуитивный, удобно располженный дисплей

Режим рабочих настроек включает настройки рабочего давления

Настройки сигналов предупреждения

Настройки условий запуска – Защита перефазовращения

Возможность удаленного доступа и контроля

ALBERT E. 140

«Базовая», на ресивере 500 л

Цена