| Albert E. 95 |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,6 м3/мин |
| Минимальное рабочее давление | 5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9 бар |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B 100 |
| Уровень шума (2) | 67 дБ (A) |
| Микропроцессорный контроллер | AIRMASTER S1 |
| Возможные варианты исполнения | Комфорт | Комфорт со встроенным осушителем |
| Встроенный напорный переключатель |  |  |
| Сепаратор - патрон |  |  |
| Температурная защита масла |  |  |
| Термостат |  |  |
| Входной воздушный клапан |  |  |
| Дополнительный вентилятор |  |  |
| Переключатель звезда треугольник |  |  |
| Шумозащитный кожух |  |  |
| Вариант на ножках | ( (3) | ( (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | ( (3) | ((3) |
| Регулятор выходного давления | ( (3) | ( (3) |
| Осушитель воздуха |  | SPL018 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 11 КВт |
| Номинальная сила эл. тока | 21,2 A |
| Содержание масла в компрессоре | 4,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | 2940 мин -1 |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1443 x 629 x 773 мм -270 кг |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации на ножках (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1443 x 629 x 1313 мм – 290 кг |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации со встроенным осушителем (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1780 x 773 x 855 мм – 305 кг |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации со встроенным осушителем на ножках (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1927 x 773 x 1395 мм – 325 кг |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации на ресивере (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1980 x 630 x 1491 мм – 400 кг |
| Габаритные размеры «Комфорт» комплектации на ресивере со встроенным осушителем (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 2005 x 773 x 1573 мм – 435 кг |
| Выход | G ¾” I |
| (1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |
| Инструкция по установке |
| Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий . При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса. |
| Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x4mm2 Al-cable AYKY 5x6) При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 32D) |
| Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ½ “– длинной 500мм для исключения передачи вибрации на компрессор |
| It is highly important to lead away the cooling air from the compress room and to provide enough cooling air on the suction side. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X* |

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор 95

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 11kW, КВт, напряжение 400 В.

Доступные варианты исполнения: на ножках, со встроенным осушителем (4), под разное напряжение.

Все узлы оборудования установлены на противовибрационной металлической раме.

Не требует специального основания для установки. Собран, настроен и готов к эксплуатации.

| Available options |
| --- |
| Комфорт | Без ресивера и осушителя |
| Комфорт – на ресивере | Тоже что и комфорт на ресивере 500 л. |
| Комфорт – со встроенным осушителем | Similar like comfort version, including integrated dryer (Точка росы +3°C). |
| Комфорт - на ресивере, со встроенным осушителем | То же что и комфорт, на ресивере 500 л., со встроенным осушителем (Точка росы +3°C). |

LCD дисплей микропроцессорной системы управления AIRMASTER S1, отображает рабочее давление, температуру масла, моточасы, сервисчасы, ошибки работы. Удобное меню.Система управления автоматически запускает компрессор когда давление падает ниже заданных параметров. Разумный автомат дает возможность изменять предустановленный режим работы (Автоматический режим, текущий режим, удаленный режим, местный режим) сброс сигнала ошибки, рабочие установки.

AIRMASTER S1

Интуитивный, удобно располженный дисплей

Режим рабочих настроек включает настройки рабочего давления

Настройки сигналов предупреждения

Настройки условий запуска – Защита перефазовращения

Возможность удаленного доступа и контроля

ALBERT E. 95 KV

«Комфорт», на ресивере 500 л

ALBERT E. 95 KVS

«Комфорт», на ресивере 500 л, со встроенным осушителем

ALBERT E. 95 KN

«Комфорт» на ножках

# Text boxes

Техническая спецификация: