| Albert E. 120 Vario |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 1,10-2,25 | 1,00-2,10 | 0,90-1,95 | 0,95-1,80 | м3/мин |
| Рабочее давление | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | бар |
| Минимальное рабочее давление | 6,0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9,0 бар |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 11 КВт |
| Номинальная мощность частотного инвертера | 15 КВт |
| Выходная мощность электрического двигателя | 13 КВт |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | 63 - 70 dB(A) |
| Тип уравления | Frequency inverter Danfoss, VLT 2800 |
| Возможные варианты исполнения | Базовая | Premium |
| Аналоговый датчик давления | ( | ( |
| Сепаратор - патрон | ( | ( |
| Температурная защита масла | ( | ( |
| Термостат | ( | ( |
| Впускной воздушный клапан | ( | ( |
| Дополнительный вентилятор | ( | ( |
| Вариант на ножках | ((3) | ((3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц | ((3) | ((3) |
| Регулятор выходного давления | ((3) | ((3) |
| Улучшенная шумозащита | ((3) | ( |
| Осушитель воздуха | AHD160 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Потребляемая мощность двигателя при макс. загрузке | 13,0 КВт max. (9,0 бар - 55 Гц) |
| Номинаьлная сила эл. тока | 21,2 A |
| Сожержание масла в компрессоре | 4,5 л |
| Выход | G 3/4”I |
| Скорость вращения электрического двигателя | в зависимости от расхода: min. – 1 540 мин -1 (9,0 бар) max. - 3 645 мин -1 (6,0 бар) |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Габаритные размеры базовой комплектации (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1821 x 754 x 855 мм -285 кг |
| Габаритные размеры базовой комплектации на ножках (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1821 x 754 x 1158 мм – 305 кг |
| Габаритные размеры базовой комплектации на ресивере (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1990 x 754 x 1583 мм – 415 кг |
| 1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

Инструкция по установке

Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий. При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x4мм2 Al-cable AYKY 5x6 При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 32 D)

Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ¾” л. – длинной 1000мм для исключения передачи вибрации на компрессор.

Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор Albert E. 120 Vario

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 11КВт, напряжение 400 В. Режим работы эл. двигателя управляется частотным преобразователем от 30 до 62Гц который оптимизирует расход эл. Енергии в зависимости от потребления сжатого воздуха.

Доступные варианты исполнения: улучшенная шумозащита, на ножках, на ресивере, под разное напряжение. Компрессор установлен на противовибрационную металлическую раму. Не требует специального фундамента, устанавливается на ровную бетонную поверхность.

Собран, настроен, готов к подключению к распределительной сети.

| Возможные варианты исполнения |
| --- |
| Базовая | Встроенный уникальный прямоприводной компрессорный элемент, с частотным инвертером Dunfoss в шумопоглащающем корпусе |
| Базовая – на ресивере | То же что и базовая, на ресивере 500 л. |
| Premium | Установленный на ресивер с шумопоглащающим корпусом нового поколения, гарантия 3 года |

Панель частотного преобразователя управляет системными настройками компрессора. LCD дисплей (цифровой) отображает все данные для мониторинга и регулировки.

Контрольная панель

ALBERT E.120 Vario

«Базовая», на ресивере 500 л

ALBERT E. 120 Vario

«Базовая» на ножках

ALBERT E. 120 Vario

«Базовая»

# Text boxes

Техническая спецификация: