| Albert E. 80 Vario |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 0,56-1,50 | 0,54-1,43 | 0,52-1,21 | 0,50-1,10 | м3/мин |
| Рабочее давление | 6 | 7 | 8 | 9 | бар |
| Минимальное рабочее давление | 6,0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9,0 бар |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 7,5 КВт |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Гц |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | в зависимости от мощности: 64 – 70 dB (A)(2) |
| Тип уравления | Частотный инвертер Danfoss, VLT 2800 |
| Возможные варианты исполнения | Базовая | Premium | Premium в кожухе |
| Аналоговый датчик давления |  |  |  |
| Сепаратор - патрон |  |  |  |
| Температурная защита масла |  |  |  |
| Термостат |  |  |  |
| Шумозащитный кожух |  |  | ( |
| Ресивер на колесах – 4 колеса | ( (3) | ( (3) | ( (3) |
| Вариант на ножках | ( (3) | ( (3) | ( (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц |  |  |  |
| Регулятор выходного давления | ( (3) | ( (3) | ( (3) |
| Lifting frame/Грузовая подвеска | ( (3) | ( (3) | ( (3) |
| Осушитель воздуха | ( AHD101 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Потребляемая мощность двигателя при макс. загрузке | 7,8 КВт мaкс. (при 9,0 бар - 64 Гц) |
| Номинальная сила эл. тока | 15,2 A |
| Содержание масла в компрессоре | 3,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | в зависимости от расхода: min. - 950 мин -1 (9,0 бар) max. - 2 328 мин -1 (6,0 бар) |
| Габаритные размеры базовой комплектации (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1203 x 450 x 635 мм – 140 кг |
| Габаритные размеры базовой комплектации на ресивере (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1558 x 646 x 1300 мм – 210 кг |
| Выход | G ½“ I |
| (1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

Инструкция по установке

(Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий. При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

(Подключение к эл. сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 4x2.5мм2 Al-cable AYKY 5x2.5) При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 16D)

(Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ½ “– длинной 500мм для исключения передачи вибрации на компрессор

(Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор E. 80 Vario

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 7,5КВт, напряжение 400 В. Режим работы эл. двигателя управляется частотным преобразователем от 30 до 80 Гц который оптимизирует расход эл. энергии в зависимости от потребления сжатого воздуха.

Доступные варианты исполнения: на ножках под разное напряжение.

Все узлы оборудования установлены на противовибрационной металлической раме.

Не требует специального основания для установки. Собран, настроен и готов к эксплуатации.

| Возможные варианты исполнения |
| --- |
| Базовая | Встроенный уникальный прямоприводной компрессорный элемент, с частотным инвертером Dunfoss |
| Базовая на ресивере | Базовая на ресивере 270 л. |
| Premium | То же что базовая, с дополнительным охлаждением и контроллером Airmaster, без шумопоглащающего корпуса |
| Premium в кожухе | То же что Premium, с контроллером Airmaster в шумопоглащающем корпусе нового поколения, гарантия 3 года. |

Панель частотного преобразователя управляет системными настройками компрессора. LCD дисплей (цифровой) отображает все данные для мониторинга и регулировки.

Контрольная панель

ALBERT E. 80 V

«Базовая», на ресивере 270 л

# Text boxes

Техническая спецификация: