| Albert E. 100 Vario |
| --- |
| Номинальная производительность (1) | 0,68-1,85 | 0,65-1,65 | 0,62-1,45 | 0,60-1,22 | 0,55-1,15 | м3/мин |
| Рабочее давление | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Бар |
| Минимальное рабочее давление | 6,0 бар |
| Максимальное рабочее давление | 9,0 бар |
| Номинальная мощность эл. двигателя | 11 КВт |
| Напряжение / Частота | 400 / 50 В / Г |
| Винтовой блок | ATMOS B100 |
| Уровень шума (2) | 64 – 70 дБ (A)(2) |
| Тип уравления | Частотный инвертер Danfoss, VLT 2800 |
| Возможные варианты исполнения | Базовая |
| Аналоговый датчик давления |  |
| Сепаратор - патрон |  |
| Температурная защита масла |  |
| Термостат |  |
| Ресивер на колесах – 4 колеса | ( (3) |
| Вариант на ножках | ( (3) |
| Напряжение / частота 500В / 50Гц |  |
| Регулятор выходного давления | ( (3) |
| Lifting frame/Грузовая подвеска | ( (3) |
| Осушитель воздуха | AHD140 |
| Класс защиты эл. двигателя | IP 55-F |
| Потребляемая мощность двигателя при макс. загрузке | 11 КВт max. ( при 10,0 бар - 104 Гц) |
| Номинальная сила эл. тока | 18,2 A |
| Содержание масла в компрессоре | 3,5 л |
| Доля содержания масла в сжатом воздухе | 2-4 мг/м3 |
| Скорость вращения электрического двигателя | в зависимости от расхода: min. - 1030 мин -1 (10,0 бар) max. - 3000 мин -1 (6,0 бар) |
| Габаритные размеры базовой комплектации (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1203 x 450 x 635 мм – 140 кг |
| Габаритные размеры базовой комплектации на ресивере (Д xШ x В) (мм) – Вес (кг) | 1558 x 646 x 1300 мм – 210 кг |
| Выход | G ½“ I |
| 1) согласно ISO 1217, 1996 приложение C (2) уровень шума согласно ISO 2151, ISO 3744 (3) по желанию |

Инструкция по установке

(Компрессор должен быть установлен на горизонтальной и жесткой площадке. Установка компрессора не требует специальных условий. При установке обеспечьте пространство для доступа службы сервиса.

(Подключение к эл. Сети (Рекомендованное подключение к эл. сети Cu-cable CYKY 5x4мм2 Al-cable AYKY 5x6 При установке компрессор должен быть оснащен системой аварийного отключения от эл. Сети. (Рекомендованная модель электрического автомата LSN 32 D)

(Подключение компрессора к пневмораспредилительной сети или к ресиверу должно быть обеспеченно гибким шлангом ½ “– длинной 500мм для исключения передачи вибрации на компрессор

(Для обеспечения должного охлаждения компрессора необходимо обеспечить правильную оточную вентиляцию в месте установки оборудования. Температура рабочей среды Мин. +5°C; Макс. +40 °C Вид рабочей среды Атмосферные условия A, B, C, X* Инородные частицы A, B, C, X* Коррозийные материалы A, B, C, X*

* см. инструкцию по эксплуатации

x.x.  Электрический винтовой компрессор E. 100 Vario

Охлаждаемый, одноступечатый, прямоприводной, электрический винтовой маслозаполненый компрессор. Номинальная мощность эл. двигателя 11КВт, напряжение 400 В. Режим работы эл. двигателя управляется частотным преобразователем от 30 до 105 Гц который оптимизирует расход эл. Енергии в зависимости от потребления сжатого воздуха.

Доступные варианты исполнения: улучшенная шумозащита, на ножках, на ресивере, под разное напряжение. Компрессор установлен на противовибрационную металлическую раму. Не требует специального фундамента, устанавливается на ровную бетонную поверхность.

Собран, настроен, готов к подключению к распределительной сети.

| Возможные варианты исполнения |
| --- |
| (Базовая | Встроенный уникальный прямоприводной компрессорный элемент, с частотным инвертером Dunfoss |
| (Базовая на ресивере | Базовая на ресивере 270 л. |

Панель частотного преобразователя управляет системными настройками компрессора. LCD дисплей (цифровой) отображает все данные для мониторинга и регулировки.

Контрольная панель

ALBERT E. 100

«Базовая», на ресивере 270 л

# Text boxes

Техническая спецификация: